Информация по вагонным батареям

В настоящее время при постройке вагонов и их ремонте  применяется несколько схем комплектации батарей.

1.Большая  часть плацкартных  вагонов имеет питание напряжением 50в и укомплектована никель-кадмиевыми батареями, состоящими из 40 элементов (аккумуляторов).

Батареи применяются из аккумуляторов ёмкостью 250, 300, иногда 375Ампер-часов Выпускаемые предприятием  вагонные аккумуляторы  KL 250P-У2,  KL-300P –У2

KL 250P-I, KL 300P-I,    имеют одинаковые характеристики и размеры, кроме толщины. 132мм  и 118мм соответственно (см. таблицу).

| Тип аккумулятора | Ширина (B), мм | Длина (L, мм) | Высота (Н), мм |
| --- | --- | --- | --- |
| KL 250P-У2 | 169 | 132 | 370 |
| KL 250P -I | 169 | 118 | 370 |
| KL 300P –У2 | 169 | 132 | 400 |
| KL 300P -I | 169 | 118 | 405 |
| KL 375P –У2 | 169 | 132 | 400 |
| KL 375P -I | 171 | 174 | 370 |

Основной вариант комплектации батарей - из 3секций (рис В.3 ТУ). Этот вариант применяется для вагонов без  выкатных тележек

Рис. В.3 ТУ

Схема соединения батареи  40KL 250P-У2  40KL 250P-I   40KL 300P-У2   40KL 300P-I

Для вагонов с  выкатными тележками применяется комплектация батареи из 2секций,

(вариант I),  рис.В4 ТУ.

По такой же схеме  собирается  батарея 40KL 250PK-I, но с учётом применения блоков комплектация несколько другая.

Рис.В.4 ТУ. Схема соединения батареи  40KL 250P-I     Схема соединения батареи  40KL 250PK-I

2. Купейные вагоны, вагоны-рестораны, штабные вагоны и современные плацкартные вагоны (с кондиционированием воздуха) имеют напряжение питания 110В и укомплектованы  никель-кадмиевыми батареями, состоящими из 90 аккумуляторов.

Рис. В.6 ТУ  Схема соединения батареи  90KL 250P-I     90KL 300P-I

Большинство вагонов имеют  комплектацию из 6 секций  (рис. В.6 ТУ), однако для вагонов   без   выкатных тележек   может  быть  использована  как  батареи  90KL 250P-I          90KL 300P-I, так и батареи  90KL 250P-У2,  90KL 300P-У2

Для  вагонов с выкатными тележками применяются только батареи 90KL 250P-I,

90KL 300P-I.