ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» производит тепловозные аккумуляторные батареи двух типов: 32ТН-450-У2 и 48ТН-450-У2. Аккумуляторные батареи 32ТН-450-У2 и 48ТН-450-У2 предназначены для работы в стартерном режиме при запуске дизеля тепловоза от главного генератора для батареи 32ТН-450-У2 и от стартер-генератора для 48ТН-450-У2, а так же для питания цепей управления, освещения и вспомогательной нагрузки при неработающем дизеле. Область рабочих температур: от минус 40 до плюс 60 С. Батарея 32ТН-450-У2 изготавливается в двух исполнениях и состоит из 16-ти последовательно соединенных секций 2ТН-450 или 8-ми секций 4ТН-450. Батарея 48ТН-450-У2 изготавливается в двух исполнениях и состоит из 24-х последовательно соединенных секций 2ТН-450 или 16-ти секций 3ТН-450. Каждая секция 2ТН-450 состоит из 2-х последовательно соединенных аккумуляторов ТН-450, секция 4ТН-450 состоит из 4-х последовательно соединенных аккумуляторов ТН-450, секция 3ТН-450 состоит из 3-х последовательно соединенных аккумуляторов ТН-450. Последовательное соединение между собой аккумуляторов и секций осуществлено с помощью медных освинцованных перемычек, которые поставляются в комплекте с запасными частями для тепловозных батарей. Каждая секция батареи размещена в ящике из ударопрочного полипропилена. Герметичность аккумуляторов ТН-450 обеспечивается контактно-тепловой сваркой крышки с моноблоком. секция 2ТН-450 для АКБ 32ТН-450-У2 и АКБ 48ТН-450-У2 Номинальное напряжение 4В Номинальная емкость 450А*ч Ток разряда 1700А Исполнение сухозаряженный секция 3ТН-450 для АКБ 48ТН-450-У2 Номинальное напряжение 6В Номинальная емкость 450А*ч Ток разряда 1700А Исполнение сухозаряженный секция 4ТН-450 для АКБ 32ТН-450-У2 Номинальное напряжение 8В Номинальная емкость 450А*ч Ток разряда 1700А Исполнение сухозаряженный

| Аккумуляторные батареи для тепловозов и их технические характеристики |
| --- |
| Тип батареи | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда, Ач | Наименование секций | Габаритные размеры, мм. | Масса секций, кг. |
|  |  |  |  | длина | ширина | высота | с электролитом | без электролита |
| 32ТН-450У2 | 64 | 450 | 2ТН-450 | 330 | 335 | 365 | 67,9 | 44,5 |
|  |  |  | 4ТН-450 | 730 | 340 | 360 | 137,3 | 90,5 |
| 48ТН-450У2 | 96 | 450 | 2ТН-450 | 330 | 335 | 365 | 67,9 | 44,5 |
|  |  |  | 3ТН-450 | 500 | 373 | 360 | 104,1 | 69,0 |

Аккумулятор ТН-450

| Режим разряда | Напряжение на аккумуляторе в конце разряда, В, не менее | Емкость Ач, не менее |
| --- | --- | --- |
| Длительность разряда | Сила тока, А |  |  |
| ТН-450 |
| 20 ч. | - | - | - |
| 10 ч. | 45 | 1,80 | 450 |
| 5 ч. | 68 | 1,70 | 340 |
| 5 мин. | 900 | 1,45 | 75 |
| Прерывистый (15 включений) | 1700 | 1,00 | 70 |

Батареи являются ремонтнопригодными

В комплект поставки входят:

- Аккумуляторная батарея

- Эксплуатационная документация

- ЗИП №1 или ЗИП №2 (по заказу потребителя)

- Электролит (по заказу потребителя)

В комплект ЗИП №1 входят: Ареометр аккумуляторный для электролита АЭ – 1 с пипеткой 1100-1300 ГОСТ18481-81; Термометр жидкостной или ртутный с пределом измерения от -30 до +70 С; Баллон для электролита; Пробка М30; Аккумуляторы ТН-450, в количестве 2-х штук для 32ТН-450-У2 и 3-х штук для 48ТН-450-У2; Перемычки для 32ТН-450-У2 из секций 2ТН-450 (L=291,0 мм – 4 штуки, L=115,5 мм – 5 штук, L=147,5 мм – 24 штуки); Перемычки для 32ТН-450-У2 из секций 4ТН-450 (L=115,5 мм – 5 штук, L=195,0 мм – 16 штук, L=245,0 мм – 8 штук, L=291,0 мм – 4 штуки); Перемычки для 48ТН-450-У2 из секций 2ТН-450 (L=115,5 мм - 10 штук, L=147,0 мм - 24 штуки, L=192,0 мм - 18 штук); Перемычки для 48ТН-450-У2 из секций 3ТН-450 (L=115,5 мм - 10 штук, L=245,0 мм - 26 штук); Болты, шайбы (для аккумуляторных батарей из секций 3ТН-450 и 4ТН-450); Шайбы, гайки (для аккумуляторных батарей из секций 2ТН-450). В комплект ЗИП №2 входят: Ареометр аккумуляторный для электролита АЭ – 1 с пипеткой 1100-1300 ГОСТ18481-81; Термометр жидкостной или ртутный с пределом измерения от -30 до +70 С; Баллон для электролита; Пробка М30; Перемычки для 32ТН-450-У2 из секций 2ТН-450 (L=291,0 мм – 4 штуки, L=115,5 мм – 5 штук, L=147,5 мм – 24 штуки); Перемычки для 32ТН-450-У2 из секций 4ТН-450 (L=115,5 мм – 5 штук, L=195,0 мм – 16 штук, L=245,0 мм – 8 штук, L=291,0 мм – 4 штуки); Перемычки для 48ТН-450-У2 из секций 2ТН-450 (L=115,5 мм - 10 штук, L=147,0 мм - 24 штуки, L=192,0 мм - 18 штук); Перемычки для 48ТН-450-У2 из секций 3ТН-450 (L=115,5 мм - 10 штук, L=245,0 мм - 26 штук); Болты, шайбы (для аккумуляторных батарей из секций 3ТН-450 и 4ТН-450); Шайбы, гайки (для аккумуляторных батарей из секций 2ТН-450). Один комплект 32ТН-450-У2, вместе с ЗИП, упаковывается на 2 стандартных европоддона (1200х800 мм). Общий вес составляет – 832,5 кг (без электролита). Один комплект 48ТН-450-У2, вместе с ЗИП, упаковывается на 2 стандартных европоддона (1200х800 мм). Общий вес составляет – 1238 кг (без электролита). Для заливки тепловозных батарей используется электролит плотностью 1,23 г/см3. Электролит поставляется в 5л канистрах и оплачивается отдельно.

| Количество электролита (плотностью 1,23 г/см3) необходимое для заливки |
| --- |
| 32ТН-450-У2 | 48ТН-450-У2 | Секция 2ТН-450 | Секция 3ТН-450 | Секция 4ТН-450 | Элемент ТН-450 |
| 290 литров | 435 литров | 18 литров | 27 литров | 36 литров | 9 литров |

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА ТЕПЛОВОЗНЫЕ БАТАРЕИ 32ТН-450-У2 и 48ТН-450-У2

Срок хранения сухозаряженных батарей до приведения в рабочее состояние – не более 3-х лет с даты изготовления.

Гарантийный срок службы – 36 месяцев с момента приведения в рабочее состояние.